BAT register setting table

I&D-BAT register setting (I-BAT register can not write W and G bit)

| BAT-No | Base address | Memory Size | WIMG | BAT U | BAT L | Remark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0xFFE00000 | 2Mbyte | 0100 | FFE0003F | FFE00022 | BOOT Memory |
| 1 | 0x00000000 | 256Mbyte | 0000 | 00001FFF | 00000002 | 60x-SDRAM |
| 2 | 0x30000000 | 64Mbyte | 0000 | 300007FF | 30000002 | Local-SDRAM |
| 3 | 0x40000000 | 20Mbyte | 0100 | 400003FF | 40000022 | SDH-I/O |
| 4 | 0xFB000000 | 12Mbyte | 0100 | FB0001FF | FB000022 | RTC and FPGA |
| 5 | 0xFE400000 | 1Kbyte | 0100 | FE400003 | FE400022 | Compact-Flash |
| 6 | 0xF0000000 | 128Kbyte | 0100 | F0000003 | F0000022 | CPU(Master) |
| 7 | 0xFF000000 | 128Kbyte | 0100 | FF000003 | FF000022 | CPU(Slave)** |

**No.7 of BAT register should be setting for FW4160